РЕНТГЕНОВСКИЙ  СТАЦИОНАРНЫЙ АППАРАТ НА 3 РАБОЧИХ МЕСТА №2

Дуо ДИАГНОСТ

Оборудование соответствует российским стандартам ГОСТ 26140-84, ГОСТ 26141-84, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.7-95 и другим эквивалентным стандартам, имеет регистрационное удостоверение Минздрава России, сертификат Госстандарта России и  гигиенический сертификат Минздрава России.

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Напряжение и частота сети | 400В, 50 Гц |  |
| 2. Поворотный стол-штатив |
| 2.1. | Поворотный стол с электрическим моторным приводом и дистанционным управлением | Наличие |  |
| 2.2. | Угол наклона (поворота) стола | (90( - -15( |  |
| 2.3. | Размер максимально возможной зоны рентгеновской съемки в продольном направлении стола, см, не менее | 230 |  |
| 2.4. | Расстояние фокусное пятно рентгеновской трубки – приемник изображения (рентгеновская пленка) плавно изменяющееся в диапазоне, см | 110 – 350 с расцепленной стойки |  |
| 2.5. | Дистанционно-управляемый наклон колонны излучателя для «косых» снимков | +/- 35 |  |
| 2.6. | Скорость наклона, град/сек | менее 1-4 |  |
| 2.7. | Поперечное перемещение деки не менее | +/- 12 cм |  |
| 3. Экрано-снимочное устройство |
| 3.1. | Размеры используемых кассет | От 18 х 24см до 35 х 43 см |  |
| 3.2. | Вертикальное деление снимков для всех размеров кассет в соответствии с размером кассеты | 1/2/3/4/6 |  |
| 3.3. | Величина перемещения ЭСУ в продольном направлении, см, не менее | 158 |  |
| 3.4. | Время перехода от режима просвечивания к снимкам, с, не более | < 1,5 |  |
| 3.5. | Индикация (дисплей) размера кассеты и оставшихся экспозиций (снимков) | Наличие |  |
| 3.6. | Трехпольная ионизационная камера с предусилителем для рентгенэкспонометра | Наличие |  |
| 3.7. | Выдвигающийся растр с разрешающей способностью не ниже 40 лин/см; отношением 12:1; фокусным расстоянием 110 см | 36 лин/см отношение 12:1 |  |
| 4. Устройство компрессии |
| 4.1. | Моторизованное дистанционно-управляемое устройство компрессии с регулируемой величиной давления | Наличие |  |
| 5. Томография |
| 5.1. | Программируемая линейная томография в любом положении стола | Наличие |  |
| 5.2. | Две скорости перемещения на каждый угол | 8(/20(/40( |  |
| 5.3. | Регулирование высоты среза, см | 0 –24 |  |
| 6. Рентгеновское питающее устройство (УРП) |
| 6.1. | Высокочастотный генератор с микропроцессорным управлением | Наличиe |  |
| 6.2. | Рабочая частота, кГц, не менее | 100 |  |
| 6.3. | Система уставок - трехточечная, двухточечная, одноточечная и анатомического программирования | Наличие |  |
| 6.4. | Число анатомических программ | более 250 |  |
| 6.5. | Максимальная мощность генератора, кВт, не менее | 50 |  |
| 6.6. | Максимальный ток при 80 кВ, мА | Не менее 1100 |  |
| 6.7. | Диапазон анодного напряжения, кВ: при просвечивании при рентгенографии | 40 –125 40 - 150 |  |
| 6.8. | Система автокалибровки режимов просвечивания и рентгенографии | Наличие |  |
| 6.9. | Диапазон времени экспозиций в рентгенографии | не менее 1мс – 4 с |  |
| 6.10. | Диапазон миллиамперсекунд | не менее 0,5 - 850 |  |
| 6.11. | Система стабилизации яркости УРИ при просвечивании (автоматическая регулировка кВ-мА при просвечивании) с возможностью работы с ФЭУ, фотодиодным датчиком, видеосигналом | Наличие |  |
| 6.12. | Возможность оперативного выбора уровня яркости (мощности дозы) при работе системы стабилизации | Наличие |  |
| 6.13. | Возможность выбора характеристики регулирования (линейная, логарифмическая, экспоненциальная) | Наличие |  |
| 6.14. | Устройство корректировки сигнала рентгенэкспонометра с учетом размера используемых кассет и напряжения на рентгеновской трубке | Наличие |  |
| 6.15. | Возможность работы с системой разгона вращающегося анода на 3000 об/мин и автоматическим выбором скорости | Наличие |  |
| 7. Рентгеновский излучатель |
| 7.1. | Рентгеновская трубка двухфокусная | Наличие |  |
| 7.2. | Размер фокусных пятен | не более 0,6/1,2 |  |
| 7.3 | Теплоемкость анода трубки | не менее 300 000 TE |  |
| 8. Усилитель рентгеновского изображения (УРИ) с TV-системой |
| 8.1. | Номинальный диаметр рабочего поля УРИ, см. | 23 |  |
| 8.2. | Число рабочих полей | не менее 3 |  |
| 8.3. | Телевизионная камера на CCD-матрице С форматом 1024 х 1024 х 10 | 512x1024x8 |  |
| 8.4. | Диагональ TV-монитора, см. | 17“ |  |
| 8.5. | Запоминание последнего кадра | Наличие |  |
| 9. Набор необходимых стандартных принадлежностей к системе |
| 9.1. | Комплект пластиковых кассет (рентгеновских с усиливающими экранами) размерами от 18 х 24 см до 35 х 43 см | Наличие |  |
| 9.2. | Дозиметр рентгеновский клинический | Наличие |  |
| 9.3. | Стандартные средства защиты пациента и персонала от рентгеновского излучения | Наличие |  |
| 9.4. | Цифровая радиологическая система для рентгенографии/рентгеноскопии (Интерфейс пользователя Windows) | Наличие |  |
| 9.4.1. | Цифровая рентгеноскопия: | Наличие |  |
|  | -число элементов матрицы | не менее 512 x 1024 |  |
|  | -частота кадров, кадр/сек. | не менее 3 |  |
|  | -интеграция и коррекция движения | Наличие |  |
|  | -усиление контраста оконтуриванием | Наличие |  |
|  | -Запоминание последнего изображения | Наличие |  |
|  | -снижение шумов | Наличие |  |
| 9.4.2. | Цифровая рентгенография: | Наличие |  |
|  | -число элементов матрицы | 512 x 1024 |  |
|  | -частота кадров, кадр/сек. | не менее 3 |  |
|  | -текстовый комментарий | Наличие |  |
|  | -буквенно-цифровая клавиатура | Наличие |  |
|  | -файлы данных о пациентах | Наличие |  |
|  | -емкость жесткого диска, кадров | не менее 5000 |  |
|  | -повышение контраста оконтуриванием | Наличие |  |
|  | -автоматическое и ручное повышение контраста | Наличие |  |
|  | -DICOM 3 Store/ SCU, Print | Наличие |  |
| 9.5. | Педаль переключения режимов | Наличие |  |