# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕНТГЕНОВСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ АППАРАТ

АППАРАТ  РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ  СД-РА-«ТМО»

Оборудование должно соответствовать российским стандартам ГОСТ 26140-84, ГОСТ 26141-84, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.7-95, иметь регистрационное удостоверение Минздрава России, сертификат Госстандарта России и  гигиенический сертификат Минздрава России, а также сертификаты системы управления качеством ЕН ИСО 9001:2000 и знака СЕ.

| № | Наименование характеристики | Значение характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1. | Напряжение и частота сети | 380В, 50 Гц |  |
| 2.Томографический стол снимков |  |
| 2.1. | Размер рентгенопрозрачной деки стола | 2400х690 |  |
| 2.2. | Высота над уровнем пола | 75 см. |  |
| 2.3. | Общее продольное перемещение деки стола | + 600 мм. |  |
| 2.4. | Общее поперечное перемещение деки стола | + 120 мм. |  |
| 2.5. | Максимально допустимая распределенная нагрузка деки стола | 150 кг. |  |
| 2.6. | Возможность выполнения линейного томографического исследования на 4 (четырех) углах | 8, 20, 30, 40 град. |  |
| 2.7. | Выбора двух скоростей для каждого угла | Наличие |  |
| 2.8. | Возможность выбора слоя томографического обследования | с шагом 1 мм. в диапазоне до 25 см. |  |
| 2.9. | Подвижная решетка отсеивающая (Букки-система) | наружние размеры 48х43,5 см, разрешение 36 линий/см., отношение 12:1, fо=100 см. |  |
| 2.10. | Кассетодержатель без автоматического считывания формата пленки | возможность работы с кассетами в диапазоне от 130х180мм до 350х430мм. |  |
| 2.11. | Расстояние от деки рентгеновской до пленки | 6,6 см. |  |
| 2.12. | Кассетодержатель с трехпольной ионизационной камерой | Наличие |  |
| 2.13. | Диапазон перемещения контейнера с отсеивающей решеткой | влево 206 мм, вправо 209 мм |  |
| Стойка снимков |
| 3.1. | Вертикальное перемещение кассетодержателя. | 142 см. |  |
| 3.2. | Нижнее положение центра снимка от пола. | 380 мм. |  |
| 3.3. | Кассетодержатель с трехпольной ионизационной камерой | Наличие |  |
| 4. Рентгеновское питающее устройство |
| 4.1. | Высоковольтный преобразователь. | Среднечастотный |  |
| 4.2. | Мощность | 50 кВт. |  |
| 4.3. | Максимальная мощность достигается: | - 630 мА при 80 кВ. - 500 мА при 100 кВ. - 400 мА при 125 кВ. |  |
| 4.4. | Диапазон рабочих значений напряжения на трубке | От 40 до 150 кВ регулируется с шагом 1 кВ. |  |
| 4.5. | Время экспозиций. | 2мс-6,3 сек. |  |
| 4.6. | Установка количества электричества | 10 – 600 мАс |  |
| 4.7. | Анодный ток рентгеновской трубки | От 10 до 630 мА - не менее |  |
| 4.8. | Режим органоавтоматики | не менее 96 программ |  |
| 4.9. | Пульсация анодного напряжения. | Не более 3% |  |
| 4.10. | Режимы съемки: - с автоматическим регулированием экспозиции - без автоматического регулирования экспозиции | кВ, кВ-мАс, кВ-мА-с кВ-мАс, кВ-мА-с |  |
| 5. Излучатель с рентгеновской трубкой |
| 5.1. | Максимальное анодное напряжение. | 150 кВ |  |
| 5.2. | Диаметр фокусных пятен малый большой | Не более 0,6 мм Не более 1,3 мм |  |
| 5.3. | Теплоемкость анода | Не менее 300 000 ТЕ |  |
| 5.4. | Поворот рентгеновского излучателя вокруг горизонтальной оси | + 105° (с электромагнитным торможением) |  |
| 5.5. | Поворот траверсы излучателя вокруг вертикальной оси | на угол 45°-90° в сторону головы пациента с механическим фиксированием и на угол 45° в сторону расположения ног пациента с механическим фиксированием. |  |
| 5.6. | Комплект высоковольтных кабелей с наконечниками | Наличие |  |